## Slide 1
第九届全国大学生集成电路创新创业大赛
基于RISC-V指令集的CPU
逆舟冰箱小队
初赛ppt

## Slide 2
目录
1
2
3
4
CONTENTS
项目概述
项目目标、关键技术突破、平台说明
模块介绍
cpu设计框图、各模块说明
仿真&验证结果
截图说明
结论与总结
实现功能列表、存在问题与优化方向

## Slide 3
1
项目概述

## Slide 4
设计并实现了一款基于RISC-V 32I指令集的五级流水线CPU架构。
该处理器采用推测执行策略，
包含取指、译码、执行（集成ALU/AGU）、访存及写回五大核心模块，
通过解耦总线与翻转总线架构实现模块间低耦合通信。
项目目标

## Slide 5
关键技术突破
创新性提出分支状态机与多源仲裁机制，有效解决指令分发冲突与写回竞争问题
01
构建动态流水线控制器，通过valid-ready握手协议实现stall/flush信号智能生成，提升异常处理效率
02
设计异步寄存器堆架构（读组合逻辑+写时序逻辑），严格遵循RV32I标准同时支持CSR扩展
03

## Slide 6
功能
验证​​
01
02
RTL级仿真通过率100%
支持基础指令集全功能运行
性能评估
为后续扩展浮点单元、定制指令集及硬件加速模块
奠定可扩展架构基础

## Slide 7
Vivado Simulator：
作为Xilinx官方提供的仿真工具，具有与Vivado设计套件无缝集成的优势。
我们使用其强大的波形查看功能和调试能力，对设计进行行为级仿真和时序仿真。
特别针对企业提供的JYD2025测试用例，Vivado Simulator能够准确模拟FPGA板级外设行为，如LED和数码管显示。
平台说明
Verilator：
作为开源的Verilog仿真器，具有执行速度快、可脚本化等优点。
Verilator将Verilog代码转换为优化的C++模型，配合自定义的测试环境，实现了高效的周期精确仿真。

## Slide 8
孪生平台是基于Xilinx Kintex-7系列FPGA构建的远程验证系统，通过网络连接实现远程烧录与实时调试。该平台完整复现了JYD实验箱的硬件环境，支持与实体设备相同的功能验证。
核心硬件配置
FPGA芯片：xc7k325tffg900-2
外设资源：
32个可编程LED指示灯、8位数码管、64个拨码开关、8个按键以及其他常用外设接口
远程验证功能
远程烧录：
支持通过网络进行FPGA配置
实时监控：
可远程查看外设状态和测试结果
调试支持：
提供完整的验证环境
平台特点
高效调试：
提供完整的外设模拟环境、支持测试数据采集与分析
便捷操作：
通过网络即可完成全部验证流程、可远程获取测试结果
竞业达孪生平台

## Slide 9
实验箱与孪生平台硬件一致，但是具有以下优势
硬件可靠性保障
物理信号完整性：实验箱提供真实的电路环境，
信号传输特性（如时序抖动、信号衰减）与最终产品完全一致，避免虚拟平台可能存在的误差
实时交互体验
直接物理反馈：通过实体按键、拨码开关操作获得即时响应，
LED/数码管的显示效果无任何传输延迟（典型响应时间<1ms）
JYD试验箱

## Slide 10
Verilog：
核心设计语言，用于实现RTL级电路模型并生成可综合代码，其仿真结果直接反映硬件行为
VHDL：
主要用于集成第三方IP核及构建高精度参考模型，通过混合仿真验证设计功能正确性
SystemVerilog：
在Verilog基础上扩展了高级验证功能，支持断言检查（SVA）等功能，显著提升仿真验证效率和完备性
编程语言

## Slide 11
XDC：
XDC约束文件在数字电路仿真验证中发挥着桥梁作用
我们通过其进行时序约束（如时钟定义、输入输出延迟）、
物理约束（如管脚分配、I/O电平标准）和设计规则约束（如最大扇出、跨时钟域声明），
将RTL设计与实际硬件实现条件紧密结合。
编程语言

## Slide 12
模块介绍
2

## Slide 13
• 顶层模块（CPU）
• 取值单元（IFU）
• 指令译码单元（IDU）
• 算数逻辑单元（ALU）
• 地址生成单元（AGU）
• 访存单元（LSU）
• 写回单元（WBU）
• 寄存器堆（RegFile）
• 流水线控制器（Pipeline_Ctrl）：
根据执行单元输入输出数据判断流水线是否阻塞或冲刷
执行
模块
设计框图
我们的 CPU 分成以下主要模块：

## Slide 14
顶层模块(CPU)​​：
外层封装，连接各功能模块，协调数据流动和控制信号传递。包含clock、reset、IROM、DRAM等接口信号
​​取指模块(IFU)​​：
通过IROM总线读取指令，PC存放在IFU中，推测执行策略，错误时冲刷指令并更新PC。接口信号包括clock、reset、IROM、WBU - 2 - IFU、IFU - 2 - IDU

## Slide 15
译码模块(IDU)​​：
将指令转译为控制信号，分发给ALU或AGU，获取操作数。接口信号包括clock、reset、REG - 2 - IDU、IDU - 2 - REG、IFU - 2 - IDU、IDU - 2 - EXU
算数逻辑模块(ALU)​​：
执行加、减、逻辑与、或、异或等操作，输入来自IDU的指令和操作数，输出运算结果和状态标志位。接口信号包括clock、reset、IDU - 2 - EXU、EXU - 2 - WBU

## Slide 16
地址生成模块(AGU)​​：
根据指令计算内存地址，传递给WBU模块。接口信号包括clock、reset、IDU - 2 - EXU、AGU - 2 - LSU
​​访存模块(LSU)​​：
根据指令计算内存地址并传递给WBU模块，包含DRAM总线信号。接口信号包括clock、reset、AGU - 2 - LSU、EXU - 2 - WBU、DRAM

## Slide 17
写回模块(WBU)​​：
将运算结果写回寄存器堆，输入来自ALU和LSU的结果和状态标志位。接口信号包括clock、reset、EXU - 2 - WBU、WBU - 2 - IFU、WBU - 2 - REG
寄存器堆(RegFile)​​：
包含32个GPR和部分CSR，读操作组合逻辑，写操作时序逻辑，PC存放在IFU中。接口信号包括clock、reset、REG - 2 - IDU、WBU - 2 - REG

## Slide 18
流水线设计
本处理器流水线采用 valid-ready 握手机制，
流水线控制器对每一个流水线寄存器都传入一个 PipeCtrl 总线，
包含stall和flush信号。

## Slide 19
流水线状态机
1对1流水线
1对n流水线
n对1流水线

## Slide 20
状态转移条件优先级为下游就绪和流水线控制，
数据锁存在握手成功时发生。
thisIn .valid 的状态转移方程
1对1流水线

## Slide 21
数据从单个前驱阶段根据条件分发到n个后继阶段中的一个，
涉及条件路由、数据传输、源就绪信号和目标有效信号管理。
1对n流水线
使用仲裁器从多个请求源中选择一个授予访问共享资源权限。
n对1流水线

## Slide 22
3
仿真&验证结果

## Slide 23
图为使用Vivado Simulator仿真下的官方测试用例仿真结果，
表明仿真测试用例通过，通过条数（37/37）
测试程序执行的时间，单位为ms（用时1255ms，1.255s）
仿真结果

## Slide 24
图为使用Verilator仿真下CoreMark仿真结果。
对Coremark进行1000次迭代，
运行总时长为2795258ms，并且成功通过CoreMark测试。
仿真结果

## Slide 25
验证结果
成功结果为LED显示✔形图案，
数码管最左两位显示RV32I指令集测试的通过条数，若完全通过为37条，
右边六位数码管显示测试程序执行时间，单位为毫秒。
如图所示，分别在CPU工作时钟为
50Mhz、70Mhz、135Mhz频率下的结果
50Mhz
70Mhz
135Mhz

## Slide 26
4
结论与总结

## Slide 27
基本整数指令集RV32I
01
五级流水线
02
部分特权级指令
(ecall ebreak)等
03
实现功能列表

## Slide 28
优化方向：
修改DRAM总线，换用AXI总线，
这样就能CDC(Clock Domain Crossing)，
让cpu和外设、内存跑在不同频率上，
让cpu频率不受限制
存在问题与优化方向
01
问题：
频率卡在DRAM和外设上面了

## Slide 29
优化方向：
使用转发来让计算结果直接前向传递，
以解决RAW冲突
存在问题与优化方向
02
问题：
目前针对RAW(读后写)冲突的
解决方法是直接阻塞流水线(stall)，导致ipc较低

## Slide 30
优化方向：
采用高效的分支预测算法
存在问题与优化方向
03
问题：
目前采用推测执行策略分支命中
准确率较低，拉低了ipc

## Slide 31
中国集成电路未来之星从这里起步！